## Slide 1: Пространственные характеристики объектов
Учитель технологии Латков Владимир Вячеславович

## Slide 2: Виды пространственных характеристик
Расположение объекта в пространстве
Размеры объекта
Геометрическое описание Формы

## Slide 3: Расположение объекта в пространстве
Основные Системы координат:
Название системы | Виды координат | Запись координат точки
Прямоугольная Декартова | 3 линейных координаты | А (X, Y, Z)
Цилиндрическая | 2 линейных координаты 1 угловая координата | А (ρ, ϕ, Z)
Сферическая | 1 линейная координата 2 угловых координаты | А (r, ϕ, Ɵ)

## Slide 4: Прямоугольная Декартова система координат
Рене́ Дека́рт - (31 марта 1596 11 февраля 1650)
Французский философ, математик, естествоиспытатель
Название осей:
X – абсцисс
Y – ординат
Z – аппликат
В своей работе «Геометрия» в 1637 году впервые описал эту систему координат.

## Slide 5: Цилиндрическая система координат
Цилиндрической системой координат называют трёхмерную систему координат, являющуюся расширением (плоской) полярной системы координат, путём добавления третьей координаты (обычно Z).
ρ – радиус;
ϕ – азимутальный угол;
Z – высота
Координаты точки P: (ρ, ϕ, Z)

## Slide 6: Сферическая система координат
Сферическая система координат - трёхмерная система координат, в которой каждая точка пространства определяется тремя числами (r, ϕ, Ɵ).
r – радиус;
ϕ – азимутальный угол; Ɵ – зенитный угол

## Slide 7: Важные Термины
Линейный размер – числовое значение линейной величины, в выбранных единицах измерения. Обычно измеряют в миллиметрах (мм);
Угловой размер – числовое значение величины угла, исчисляемое в градусах (◦), угловых минутах (ʹ) и угловых секундах(ʹʹ)
Начало координат – точка отсчёта, обычно обозначаемая буквой О;
Ортогональность – (от греч. ὀρθογώνιος «прямоугольный» и ὀρθός «прямой; правильный» + γωνία «угол») в одном из значений —перпендикулярность;
Компланарность – (лат. com — совместность, лат. planus — плоский, ровный) — принадлежность общей плоскости;
Абсцисс - abscissus — лат. «отделённый», название оси «X»;
Ординат - ordinatus — лат. «упорядоченный», название оси «Y»;
Аппликат - applicata — лат. «прилегающая», название оси «Z»

## Slide 8: Габаритные размеры объекта
Габаритные размеры – размеры прямоугольного параллелепипеда, описанного вокруг объекта.
Длина – наибольший габаритный размер; L
Ширина – средний габаритный размер; B
Толщина – наименьший габаритный размер S
Запись Габаритных размеров: Д × Ш × Т (L × B × S)
Высота – размер объекта по вертикальной оси Z;
Глубина – размер, отложенный в обратную сторону от горизонтальной или фронтальной плоскостей

## Slide 9: Геометрические названия частей объектов
Грань – плоская сторона геометрического тела;
Ребро – линия пересечения граней;
Вершина угла – точка пересечения рёбер;
Для прямоугольного параллелепипеда:
Пласть – наибольшая по площади грань;
Кромка – средняя по площади грань;
Торец – наименьшая по площади грань;

## Slide 10: Технические названия деталей и их частей (Металлообработка)
Станина
Вал
Ось
Винт (ходовой)
Штанга
Цанга
Муфта
Шкив
Стойка
Палец
Шпонка
Штифт
…
Части деталей
Фаска
Лыска
Сгон
Раструб
Шлиц
Шип
Фланец
Паз
Люфт
Шпоночная канавка
Проточка
…
Заготовки
Проволока
Пруток
Стержень
Болванка
Труба
Лист
Брусок
Плита
Слиток
Отливка
Поковка
…
Гильза
Патрон
Крышка
Кулачок
Эксцентрик
Прижим
Направляющая
Шток
Шкворень
Цапфа
Шестерня
Кожух
…
Д е т а л и

## Slide 11: Геометрическое описание Формы
Объект | Определение | Виды (названия) | Типы
Точка | Объект, размерами которого можно пренебречь … |  | 
Линия | Траектория движения точки или … | Прямая, дуга, окружность, овал, эллипс, кардиоида, синусоида, спираль Архимеда … | I, II, III, IV порядок
Поверхность | Траектория движения линии или … | Плоская, цилиндрическая, сферическая, коническая, тороидальная, параболоид, овоид, эллипсоид, параболоид, гиперболоид, лист Мёбиуса, бутылка Клейна … | I, II, III, IV порядок
Геометрическое тело | Объект, обладающий массой | Параллелепипед, призма, пирамида, конус, куб, шар, кольцо, диск … | Тела Платона

## Slide 12: Линии первого порядка
Линии, которые в декартовой прямоугольной системе координат задаются уравнениями первой степени, называются линиями первого порядка. Например прямая линия.

## Slide 13: Линии второго порядка
Линии второго порядка это эллипс, гипербола, парабола. Эти кривые представляют собой так называемые конические сечения. Это сечения конуса плоскостью. В зависимости от того, как проходит плоскость получается либо эллипс, либо парабола, либо гипербола. В механике линии второго порядка определяют траектории движения тела в поле центрального тяготения. Так, материальная точка (спутник) движется в поле тяготения Земли по эллиптической орбите.

## Slide 14: Линии третьего порядка
Кривые линии третьего порядка представляют собой геометрическое место точек, координаты которых в прямоугольной системе координат описываются алгебраическим уравнением третьей степени. Такие кривые могут иметь одну, две или три бесконечные ветви. Среди кривых третьего порядка выделяют «Декартовый лист», «Циклоиду Диоклеса», «Локон Аньези» и другие.

## Slide 15: Линии четвертого порядка
Кривые линии четвертого порядка представляют собой геометрическое место точек, координаты которых в прямоугольной системе координат описываются алгебраическим уравнением четвертой степени. Среди большого разнообразия кривых четвертого порядка существует ряд так называемых замечательных кривых, к которым относятся Лемниската Бернулли, Кардиоида, Овалы Кассини, …

## Slide 16: Виды сложных линий
Кардиоида ( греч. καρδία – сердце, и εἶδος – вид) - плоская линия, которая описывается фиксированной точкой окружности, катящейся по неподвижной окружности с таким же радиусом.

## Slide 17: Правильные многоугольники
Треугольник
Квадрагон (квадрат) (4+гон)
Пентагон (5+гон)
Гексагон (6+гон)
Септагон (лат.) (гептагон, др.греч.) (7+гон)
Октагон (8+гон)
Нонагон (9+гон)
Декагон (10+гон)
…
ГОН - γωνία «угол», из праиндоевропейского g'enw-, *g'new- «колено».

## Slide 18: Виды простых поверхностей
Плоская
Цилиндрическая
Коническая

## Slide 19: Виды сложных поверхностей
Тороид (тор-бублик)
Параболоид
Гиперболический параболоид

## Slide 20: Тела Платона
Тетраидер
Гексаидер
Октаидер
Додекаидер
Икосаидер
Правильным называется такой многогранник, все грани которого равны (или конгруэнтны) между собой и при этом являются правильными многоугольниками.

## Slide 21: Итоги занятия:
Виды пространственных характеристик;
Основные Системы координат;
Важные Термины;
Технические названия деталей и их частей;
Геометрическое описание Формы объектов